Приложение № 5

к договору теплоснабжения № ______ от "___" __________ 20___ г.

Порядок определения объема нормативных потерь в тепловых сетях объектов, оборудованных УУТЭ

Определение потерь теплоносителя.

Потери теплоносителя, , т/ч, вследствие нормативной утечки из тепловой сети определяются согласно формуле:

(1), где:

0,0025 – норма утечки для закрытой системы теплоснабжения, 1/ч, (нормируемое значение утечки принимается 0,25% от объема сети и систем теплопотребления);

– емкость трубопроводов тепловой сети, м3;

– плотность теплоносителя (сетевой воды), кг/м3. Значение плотности теплоносителя следует принимать в соответствии со средней за расчетный период температурой теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети (системах теплопотребления).

Определение потерь тепловой энергии, обусловленных потерями теплоносителя.

Потери тепловой энергии, , Гкал, обусловленные потерями теплоносителя, определяются формулой:

(2), где:

,  и  – средние за расчетный период значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и исходной холодной воды на источнике теплоснабжения. В отопительный период принимается = 5°С, в межотопительный период - =15°С;

– удельная теплоемкость воды, ккал/(кг °С);

– время работы тепловой сети, час.

Определение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов тепловой сети.

Потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов за расчетный период, , Гкал, определяются по формуле:

(3), где:

– значение тепловых потерь трубопроводами тепловой сети при подземной прокладки, определяемое суммарно для подающего и обратного трубопроводов, Гкал;

– значение тепловых потерь трубопроводами тепловой сети при надземной прокладки определяемое раздельно для прямого и обратного трубопроводов, Гкал.

Значения тепловых потерь, Гкал, в формуле (3) определяются по формуле:

(4), где:

– длина участка трубопровода, м;

– коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 – при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо от года проектирования;

– время работы тепловой сети, час;

, ,  – нормы плотности теплового потока, ккал/(м час), для подземной прокладки и надземной прокладки прямого и обратного трубопроводов соответственно. Определяются с помощью пересчета норм плотности теплового потока , ,  для среднегодовых значений температур грунта и теплоносителя на средние температуры за рассматриваемый период по формулам:

(5);

(6);

(7), где:

, ,  – нормы плотности теплового потока для среднегодовых значений температур грунта и теплоносителя для подземной прокладки и надземной прокладки прямого и обратного трубопроводов соответственно.

Для конкретных среднегодовых значений рассчитываемой сети необходимо определить значения удельных тепловых потерь путем интерполяции (экстраполяции).

и  – средние за расчетный период значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, °С;

– среднее за расчетный период значение температуры грунта на глубине заложения трубопроводов тепловой сети, °С;

– среднее за расчетный период значение температуры наружного воздуха, °С.

Подписи сторон:

Ресурсоснабжающая организация		Абонент

_____________________________________ 		___________________________________

м.п.			м.п.